## Slide 1: TEHNIKE VIŠESTRUKOG PRISTUPA U MOBILNIM SISTEMIMA
Radio-frekvencijski spektar je ograničeni prirodni resurs
Ekspanzija bežičnih komunikacija svakim danom nameće potrebu za mobilnim radio sistemima što većeg kapaciteta
Izazov: Ograničenim opsegom omogućiti kvalitetan servis što većem broju korisnika!
Ideja: Višestruko iskorišćenje raspoloživog spektra
Višestruki pristup omogućava da više korisnika istovremeno koristi raspoloživi spektar

## Slide 2
Postoje tri tradicionalna koncepta višestrukog pristupa
  Frekvencijski multipleks (Frequency Division Multiple Access - FDMA)
  Vremenski multipleks (Time Division Multiple Access - TDMA)
  Kodni multipleks (Code Division Multiple Access - CDMA)
U posljednje vrijeme istražuju se tehnike prenosa posredstvom višestrukih nosilaca (Multicarrier – MC). Kombinacija MC modulacije i CDMA tehnike se nameće kao rješenje za realizaciju višestrukog pristupa kod multimedijalnih širokopojasnih bežičnih sistema

## Slide 3: Koncept razdvajanja korisnika kod FDMA

## Slide 4: Koncept razdvajanja korisnika kod TDMA

## Slide 5: Koncept razdvajanja korisnika kod CDMA

## Slide 6: REALIZACIJA DUPLEKS PRENOSA
Pored višestrukog pristupa, potrebno je korisnicima omogućiti da razmjenjuju informacije međusobno, u oba smjera istovremeno. Ovakav tip veze naziva se dupleks.
Dupleks se može postići razdvajanjem direkrnog i povratnog kanala u frekvencijskom ili vremenskom domenu
Razlikujemo:
  Frequency Division Duplexing (FDD)
  Time Division Duplexing (TDD)

## Slide 7: Frequency Division Duplexing (FDD)
Svaki korisnik za komunikaciju sa baznom stanicom koristi dva odvojena frekvencijska kanala
Direktni kanal se koristi za prenos od bazne stanice prema mobilnoj jedinici (downlink), dok povratni kanal služi za prenos od mobilne jedinice prema baznoj stanici (uplink)
Za sve korisnike, separacija između direktnog i povratnog kanala je ista

## Slide 8: Frequency Division Duplexing (FDD)
Kako se i za prijem i za predaju koristi ista antena, neophodno je koristiti duplekser za razdvajanje emitovanog i primljenog signala

## Slide 9: Time Division Duplexing (TDD)
Direktni i povratni kanal su razdvojeni u vremenu
Ako je vremenska separacija između vremenskog slota u direktnoj, odnosno povratnoj vezi dovoljno mala (manja od 300 ms), ljudsko uho će imati osjećaj kao da se slanje i prijem podataka odvija istovremeno (simultano)
TDD omogućava komunikaciju u oba smjera na istoj frekvenciji, tako da duplekser nije potreban

## Slide 10: F D M A
Višestruki pristup na bazi frekvencijske raspodjele kanala (FDMA) je najjednostavnija tehnika koja omogućava višestruko iskorišćenje raspoloživog spektra
Kod ove tehnike korisnici su razdvojeni u frekvencijskom domenu, na način što svaki korisnik sa baznom stanicom komunicira na različitoj frekvenciji (kanalu)
Korisnici se jedan od drugog na prijemu razdvajaju upotrebom filtara propusnika opega učestanosti čiji je propusni opseg jednak širini pojedinačnog kanala

## Slide 11
Raspoloživi opseg širine B, koji je opredijeljen za određeni radio sistem, dijeli se na N nepreklapajućih podopsega (kanala) širine Bch, između kojih se ostavlja mali zaštitni opseg (Bguard)

## Slide 12: F D M A
Kada korisnik generiše zahtjev za poziv prema baznoj stanici, bazna stanica korisniku dodjeljuje jedan od slobodnih kanala koji taj korisnik koristi na "ekskluzivnoj osnovi“
Isti kanal ne može biti dodijeljen ni jednom drugom korisniku u istoj ili susjednoj ćeliji
Kada korisnik u toku razgovora pređe u susjednu ćeliju, njemu se automatski dodjeljuje jedan slobodni kanal u novoj ćeliji
Ako se uz FDMA koristi FDD (FDMA/FDD) tada je raspoloživi opseg podijeljen na dva jednaka podopsega, koji sluše za uplik, odnosno downlink komunikaciju. Svakom korisniku se dodjeljuje par kanala (direktni i povratni)

## Slide 13: Advanced Mobile Phone System (AMPS)
FDMA tehnika se uglavnom koristi kod analognih mobilnih radio sistema, a najpoznatiji celularni sistem koji se zasniva na ovoj tehnici je Advanced Mobile Phone System (AMPS)
Višestruki pristup | FDMA
Tip dupleksa | FDD
Širina kanala | 30 kHz
Broj govornih kanala po frekvencijskom kanalu | 1
Uplink (povratni kanal) opseg | 824 – 849 MHz
Downlink (direktni kanal) opseg | 869 – 894 MHz
Modulaciona tehnika (glas) | FM
Modulaciona tehnika (kontrolni kanal) | FSK
Maksimalna frekvencijska devijacija | ±12 kHz (FM); ±8 kHz (FSK)
Digitalni protok na kontrolnom kanalu | 10 kb/s

## Slide 14: Prednosti FDMA
Hardverska jednostavnost (posljedica koncepta razdvajanja korisnika posredstvom jednostavnih filtara propusnika opsega učestanosti)
Nije potrebna sinhronizacija između bazne stanice i mobilnog terminala
Širina opsega koji se dodjeljuje nekom korisniku je mala u poređenju sa koherentnim opsegom mobilnog radio kanala (uskopojasni radio sistemi)
Brzina signaliziranja na kontrolnom kanalu je obično mala (10 kb/s) pa je trajanje signalizacionog intervala veliko u odnosu na delay spread, tako da je ISI malo izražena (nema potrebe za ekvilizacijom)

## Slide 15
Nedostaci FDMA
Neracionalna tehnika (ako određeni kanal nije dodijeljen, on je u "praznom hodu")
Obzirom da kvalitet veze bitno zavisi od upotrijebljenih filtara propusnika opsega učestanosti potrebno je da oni imaju odlične cut-off karakteristike
Glavni problem u radio sistemima koji koriste FDMA tehniku je preslušavanje, koje je posljedica susjedno-kanalske interferencije
Nelinearnost pojačavača snage uzrokuje širenje prenošenog signala u frekvencijskom domenu i generiše intermodulacione (IM) produkte
FDMA je neupotrebljiv za prenos digitalnih signala različite brzine signaliziranja

## Slide 16
T D M A
Višestruki pristup na bazi vremenske raspodjele (TDMA) omogućava korisnicima pristup cijelom opsegu, koji se dodjeljuje na vremenskoj osnovi
Svaki korisnik koristi čitav opseg u toku kratkog vremenskog intervala koji se naziva slot
Interferencija između korisnika izbjegava se:
  striktnim pridržavanjem rasporeda vremeskih slotova u downlink smjeru
  ostavljanjem zaštitnih intervala (guard time) između slotova
  procedurama za pravilno raspoređivanje primljenih slotova u uplink smjeru

## Slide 17
Princip komunikacije mobilni terminal-bazna stanica kod TDMA sistema

## Slide 18
Struktura TDMA okvira
Svaki vremenski slot u okviru sastoji se od korisničkih podataka, zaštitnih bita i posebnih bita za sinhronizaciju, adresiranje, signalizaciju i kontrolu koje mobilni terminal i bazna stanica koriste za međusobnu identifikaciju

## Slide 19
TDMA/FDMA
TDMA se često koristi u kombinaciji sa FDMA konceptom (TDMA/FDMA)
Raspoloživi opseg se dijeli na više frekvencijskih kanala kojima, na principu vremenske raspodjele, pristupa određeni broj korisnika
U susjednim ćelijama koriste se različite noseće frekvencije, dok je isti kanal moguće ponovo koristiti samo u dovoljno udaljenim ćelijama kako bi se smanjio uticaj isto-kanalske interferencije
Na ovom principu rade najpoznatiji celularni radio sistemi druge generacije (2G) kao što su:
  General System for Mobile Communications (GSM)
  Nord American Digital Cellular System (NADC)
  JapaneseDigital Cellular System (JDC)

## Slide 20
CELULARNI KONCERT
6
1
2
5
4
3
7
2
6
1
3
1
7
2
4
5
4
6
3
7
5

## Slide 21
Uporedne karakteristike celularnih sistema sa TDMA pristupom
 | GSM | NADC | JDC
Višestruki pristup | TDMA/FDMA | TDMA/FDMA | TDMA/FDMA
Tip dupleksa | FDD | FDD | FDD
Širina kanala | 200 kHz | 30 kHz | 25 kHz
Broj korisnika po kanalu | 8 | 3 | 3
Digitalni protok po korisniku | 13 kb/s | 7.95 kb/s | 6.7 kb/s
Uplink opseg | 890 – 915 MHz | 824 – 849 MHz | 810 – 826 MHz 1429 – 1441 MHz 1453 – 1465 MHz
Downlink opseg | 935 – 960 MHz | 869 – 894 MHz | 940 – 956 MHz 1477 – 1489 MHz 1501 – 1513 MHz
Modulaciona tehnika (glas) | GMSK (BT=0.3) | π/4-DQPSK | π/4-DQPSK
Digitalni protok po kanalu (uplink/downlink) | 270.833 kb/s | 48.6 kb/s | 42 kb/s
Udio zaglavlja u frame-u | 27 % | 16 % | 20 %
Spektralna efikasnost | 1.35 b/s/Hz | 1.62 b/s/Hz | 1.68 b/s/Hz
Tip ekvilajzera | Adaptivni | Adaptivni | Adaptivni

## Slide 22
Prednosti TDMA
Istu radio i modemsku opremu u okviru bazne stanice na datoj frekvenciji nosioca mogu koristiti svi korisnici koji se nalaze u datoj ćeliji
Korisniku je omugućeno da prema baznoj stanici šalje ili od nje prima digitalne signale različitog protoka u zavisnosti od njegovih trenutnih potreba (dodjeljivanjem manje ili više vremenskih slotova tom korisniku)
TDMA pruža mogućnost jednostavne kontrole snage (near/far efekat nije izražen)
Jednostavan postupak handoff-a (u toku vremena u kome mobilni terminal ne razmjenjuje informacije sa baznom stanicom, on može mjeriti nivo signala iz drugih baznih stanica i upoređivati ga sa aktuelnim nivom)

## Slide 23
Nedostaci TDMA
TDMA zahtijeva preciznu sinhronizaciju slotova i okvira koje međusobno razmjenjuju bazna stanica i mobilna jedinica
U slučaju gubitka sinhronizacije može doći do kolizije između korisnika
Mobilni terminal je periodično aktivan samo u toku trajanja slotova koji su dodijeljeni korisniku, tako da anvelopa snage periodično fluktuira (problem u RF dijelu mobilnih terminala)
Proces podešavanja frekvencijskog kanala i dodjeljivanja vremenskih slotova unosi dodatnu složenost u BS i MJ
Digitalni protok po frekvencijskom kanalu je relativno veliki (mora se primjenjivati ekvilizacija u cilju smanjenja uticaja intersimbolske interferencije)

## Slide 24
C D M A
Kod višestrukog pristupa na bazi kodne raspodjele (CDMA) svi korisnici pristupaju cjelokupnom raspoloživom opsegu i koriste ga kontinualno u vremenu
Korisnici su međusobno razdvojeni jedinstvenim pseudo-slučajnim sekvencama ili kodovima
CDMA predstavlja tehniku prenosa proširenim opsegom (spread spectrum)
Prenos u proširenom opsegu može se realizovati:
  tehnikom direktne sekvence
(Direct Sequence – DS)
  tehnikom frekvencijskog skakanja
  (Frequency Hopping – FH)

## Slide 25
Tehnika direktne sekvence
Signal na izlazu modulatora može se zapisati u obliku:
m(t) originalni modulišući signal
p(t) kodna sekvenca

## Slide 26
Modulišući signal čine simboli trajanja T, a kodnu sekvencu čipovi (chips) trajanja TC<<T. Pri tome važi T=KTC, gdje je K kodni dobitak (processing gain). Spektar izlaznog signala je K puta širi od spektra modulišućeg signala.
U DS demodulatoru primljeni signal se takođe množi kodnom sekvencom, a zatim filtrira kako bi se izdvojio željeni opseg
Tehnika direktne sekvence

## Slide 27
Tehnika direktne sekvence je otporna na uticaj uskopojasne interferencije

## Slide 28
DS-CDMA

## Slide 29
DS-CDMA
Multipleksni signal na izlazu DS-CDMA predajnika za N korisnika ima oblik:
mi(t) - signal i-tog korisnika
pi(t) kodna sekvenca dodijeljena i-tom korisniku
Kodna sekvenca je jedinstvena za svakog korisnika i generalno ortogonalna na sekvence drugih korisnika. Na taj način se izbjegava interferencija od drugih korisnika (Multi-User Interference - MUI)

## Slide 30
DS-CDMA
Signali ostalih korisnika u sistemu tretiraju se kao šum. Povećanjem broja korisnika linearno raste i nivo šuma. Generalno, ne postoji striktno ograničenje broja korisnika, ali se njegovim povećanjem degradiraju performanse sistema za sve korisnike (soft capacity limit)
Frekvencijsko planiranje i dizajniranje ćelija je jednostavno zbog činjenice da svi korisnici koriste istu noseću frekvenciju
Princip izdvajanja signala željenog korisnika

## Slide 31
DS-CDMA
Kod DS-CDMA višestrukog pristupa uplink i downlink prenos se bitno razlikuju!
Uplink je tipično dizajniran da dozvoljava asinhroni saobraćaj
Na uplink-u je izražen near/far problem (maskiranje signala željenog korisnika drugim neželjenim signalom) - posljedica nesavršene ortogonalnosti kodnih sekvenci
Rješenje za near/far problem jeste kontrola snage kojom se obezbjeđuje da do bazne stanice signali svih korisnika stižu sa jednakim nivoom snage
Regulacija snage na uplink-u mora biti veoma precizna (dozvoljena su odstupanja do 1 dB), dovoljno brza da kompenzuje promjene nivoa signala koje su posljedica uticaja fedinga i mora imati veliki dinamički opseg regulacije (do 80 dB)

## Slide 32
DS-CDMA
Karakteristike prenosa određuje mobilni radio kanal sa izraženim multipath fedingom (primijenjuje se estimacija kanala koja se često bazira na pilot tonovima)
Signali različitih korisnika koji se emituju od iste bazne stanice na mjestu prijema imaju istu snagu (near/far problem ne dolazi do izražaja)
I ovdje se primjenjuje kontrola snage, ali samo u slučaju povećane interferencije iz drugih ćelija, kada se mobilni terminal nađe u graničnom području između dvije ćelije
Kontrola snage na downlink-u zahtijeva mnogo manji dinamički opseg i manju brzinu odziva nego kod uplink-a

## Slide 33
DS-CDMA
U DS-CDMA sistemima tipično se koriste spreding kodovi sa velikim kodnim dobitkom, tako da je trajanje čipa veoma malo
U multipath okruženju maksimalni delay spread je redovno veći od trajanja čipa, odnosno širina spektra signala je veća od koherentnog opsega kanala
Kod tradicionalnih modulacionih tehnika u ovm slučaju se mora koristiti ekvilizacija u cilju suzbijanja ISI
CDMA spreding kodovi su dizajnirani tako da postoji veoma mala korelacija između sukcesivnih čipova (imaju pseudo-slučajnu prirodu), tako da se multipath komponente čije kašnjenje prevazilazi trajanje čipa u CDMA prijemniku ponašaju kao nekorelisani šum, zbog čega ekvilizacija nije potrebna

## Slide 34
FH-CDMA
Koncept prenosa proširenim spektrom sa frekvencijskim skakanjem podrazumijeva promjenu frekvencije nosioca prema pseudo-slučajnoj šemi (hopping sekvenca)
U zavisnosti od brzine promjene kanala (nosioca) u odnosu na brzinu signaliziranja originalnih simbola, razlikuje se brzo i sporo frekvencijsko skakanje
Kod brzog frekvencijskog skakanja (Fast Frequency Hopping - FFH) brzina promjene frekvencije nosioca veća je od brzine signaliziranja tako da se u toku trajanja jednog simbola promijeni više frekvencijskih kanala
Kod sporog frekvencijskog skakanja (Slow Frequency Hopping - SFH) brzina skakanja je manja od brzine signaliziranja tako da se nekoliko originalnih simbola prenosi istim nosiocem

## Slide 35
Struktura FH-CDMA predajnika
Cilj primjene frekvencijskog skakanja jeste postizanje efekta frekvencijskog diversity-ja kojim se smanjuje uticaj frekvencijski selektivnog fedinga na performanse sistema

## Slide 36
Komparacija FDMA, TDMA i CDMA
 | FDMA | TDMA | CDMA
Stabilnost frekvencije nosioca | zahtijeva se | nije neophodno | nije neophodno
Sinhronizacija | ne zahtijeva se | zahtijeva se | zahtijeva se
Mjerenje snage (monitoring) | teško | lako | lako
Near/far problem | ne postoji | ne postoji | postoji, potrebna kontrola snage
Promjenljiv digitalni protok | teško | lako | lako
Uticaj multipath fedinga | neznatan, ekvilajzer nije potreban | značajan, potreban ekvilajzer | RAKE prijemnik
Veličina ćelije | makro/mikro/piko | makro/mikro/piko | mikro/piko

## Slide 37
Koncept MC modulacije

## Slide 38
Koncept OFDM-a

## Slide 39
MC tehnike
Kombinacija MC i CDMA može biti ostvarena kodiranjem u frekvencijskom (MC-CDMA šeme) i vremenskom domenu (MC-DS-CDMA šeme)
Korišćeni podnosioci mogu biti ortogonalni ili ne
Kada se koriste ortogonalni podnosioci postiže se bolja iskorišćenost frekvencijskog opsega, ali se i zahtijeva očuvanje ortogonalnosti podnosilaca na mjestu prijema
Prethodno nabrojanim tehnikama može biti pridodato i sporo frekvencijsko skakanje (SFH)
MC-CDMA tehnike se uglavnom predviđaju za downlink, a MC-DS-CDMA tehnike za uplink komunikaciju

## Slide 40
MC-CDMA predajnik

## Slide 41
MC-CDMA prijemnik j-tog korisnika

## Slide 42
MC-CDMA predajnik sa S/P konvertorom

## Slide 43
MC-CDMA prijemnik j-tog korisnika

## Slide 44
MC-DS-CDMA predajnik

## Slide 45
MC-DS-CDMA prijemnik j-tog korisnika

## Slide 46
OFDM-CDMA transmisiona šema za downlink komunikaciju

## Slide 47
OFDM-CDMA prijemnik j-tog korisnika

## Slide 48
OFDM-CDMA predajnik sa pilot tonom

## Slide 49
OFDM-CDMA predajnik sa S/P konvertorom i pilot tonom

## Slide 50
OFDM-CDMA prijemnik j-tog korisnika

## Slide 51
Sistematizacija tehnika sa MC i CDMA
Kao moguća rješenja za multimedijalne bežične sisteme sljedećih generacija razmatraju se kombinacije MC i CDMA tehnika